|  | Подробное описание: EVK411 - одноступенчатый цифровой регулятор c двумя режимами работы (повышение значения параметра и понижение). В режиме понижения значения параметра доступна функция управления оттайкой (для холодильных агрегатов). Некоторые параметры конфигурации позволяют устанавливать прибор на нагрев или охлаждение, защитить компрессор от перегрузок, регулировать процесс оттайки, сигнализировать о неисправностях в системе, выходе параметров за требуемый предел и т.д. Данный контроллер поддерживает следующие типы датчиков. -стандартные датчики температуры PTC/NTC -термопары J/K -высокоточные датчики температуры Pt100 и Pt1000 -все типы токовых датчиков 0-20/4-20 mA -все типы вольтовых датчиков 0-10/2-10 V Серийный порт(доступен опционально) позволяет интегрировать контроллер в систему мониторинга или АСУ(RS485, протокол связи MODBUS-RTU) или подключить ключ программирования EVKEY. Технические характеристики: Установка: монтируется в панель Корпус: самозатухающий пластик, серый Фронтальная защита: IP65 Размер посадочного отверстия: 71x29мм Размеры: 75 x 33 мм Питание: 12-24 Vac/dc Сигнал тревоги: под заказ Измерительные средства:PTC/NTC, J/K, Pt100/Pt1000, 0-20/4-20mA, 0-10/2-10V Рабочий диапазон: -50... 150 °C для PTC датчиков; -40... 110 °C для NTC датчиков; -100...800 °C для Tc "J"; -100...1300 °C для Tc "K"; -200...650 °C для Pt100/Pt1000; -80...300 °C для Ni120. Цифровые выходы: 1 реле нагрузки (16 A @ 250 Vac) Серийный порт (TTL, MODBUS-RTU): под заказ Доступные модели: 12 VAC/DC без опций 12-24 VAC/DC без опций 115 VAC без опций 230 VAC без опций 12 VAC/DC +звуковой сигнал тревоги 12-24 VAC/DC +звуковой сигнал тревоги 115 VAC +звуковой сигнал тревоги 230 VAC +звуковой сигнал тревоги 12 VAC/DC +серийный порт TTL 12-24 VAC/DC +серийный порт TTL 115 VAC +серийный порт TTL 230 VAC +серийный порт TTL Cхемa подключения: |
| --- | --- |